## Slide 1: ELISA VE DİĞER TARAMA YÖNTEMLERİ

## Slide 2: VİRAL TANI
Viral antijenlerin gösterilmesi
Elektron mikroskobisi
İmmunfloresans
Antikor tarama testleri
Hücre kültürleri
Hayvan deneyleri

## Slide 3
Transfüzyonla bulaştığı bilinen
tüm viruslar için tarama testi yapmak
akılcı değildir

## Slide 4: Test Teknikleri
Partikül aglütinasyon
ELISA
RIA
Chemiluminescence Assay
Sandwich Particle Assay

## Slide 5: TRANSFÜZYONLA BULAŞAN ENFEKSİYONLARIN SEBEPLERİ
Tarama testinin yetersizliği
  Birinci, ikinci jenerasyon testler
  Mutantlar
  Pencere dönemi
Immünsüpresyon
Laboratuvar hataları
Transfüzyonla bulaşan enfeksiyon görüntüsündeki enfeksiyon
  Önceden vardır
  Hastane enfeksiyonu

## Slide 6: Duyarlılık-Özgüllük
Duyarlılık :
Gerçek pozitiflik
Duyarlılık = X 100
Gerçek pozitiflik +Yalancı negatiflik
Özgüllük :
Gerçek negatiflik
Özgüllük = X 100
Gerçek negatiflik +Yalancı pozitiflik

## Slide 7: Prediktif Değerler
Pozitif Prediktif Değer
Gerçek pozitiflik
PPD = X 100
Gerçek pozitiflik +Yalancı pozitiflik
Negatif Prediktif Değer
Gerçek negatiflik
NPD = X 100
Gerçek negatiflik +Yalancı negatiflik

## Slide 8: HANGİSİ ÖNEMLİ?
Analitik Duyarlılık
Tanısal Duyarlılık
Analitik Özgüllük
Tanısal Özgüllük

## Slide 9: ELISA: SOLİD FAZ
Mikroplaklar
Boncuk
Tüp
Küvet
  (polystryrene, polyvinyl,
  polycarbonate veya naylon)

## Slide 10: ELISA: ANTİJEN HAZIRLAMA
Virus Kaynak
CMV İnsan embriyo akciğer hücrelerinde çoğalır, alkalen glisin buffer ile ekstrakte edilir
HBV purifiye insan plazması veya mayadan üretilmiş rekombinant HBsAg kullanılır
HCV Mayadan rekombinant antijen üretilir
HIV Sentetik peptidler veya rekombinant antijenler kullanılır

## Slide 11: Enzim Konjugasyon
  Horseradish peroksidaz (HRPO)
  Alkalen fosfataz (AP) genellikle kullanılır

## Slide 12: TEMEL TEST YÖNTEMLERİ
İndirekt ELISA
Competitive ELISA
Antibody-capture ELISA

## Slide 13: ENZİM AMPLİFİKASYON
Düşük antijen bulunan klinik örneklerde ELISA duyarlılığını artırır
Avidin-biotin sistem
  Biotinlenmiş antikorlar ile avidin veya streptavidin konjuge enzimler daha iyi bağlanır

## Slide 14: ELISA: Çalışma Yöntemi-1
Reaksiyona girdiğinde ışığı absorbe eden renkli bir ürün oluşturan enzimle işaretli Ab veya Ag
Ab veya Ag solid faza kaplıdır
Aranan örnek solid faza eklenir
Ag ve Ab birbirine bağlanır
Spesifik olmayanlar yıkanır

## Slide 15: ELISA: Çalışma Yöntemi-2
Konjugat eklenir
Bağlanmamış konjugat yıkanır
Enzim substratı eklenir ve renklenme olur

## Slide 16: ELISA: KONTROL
Solid fazın tipi (En sık plastik mikrotitre)
Yıkama
  Sayı
  Süre
  Uygunluk
Enzim ve substrat (En sık HRPO ve AP)
  Seçim
  Performans
Reaksiyonun sonlanma hızı

## Slide 17: ELISA: CİHAZLAR
Tam otomatik
Yarı otomatik
Manuel

## Slide 18: ELISA: DUYARLILIĞI ARTTIRMAK
IFA’da Floroforlar
Kemiluminesan immunassay’de kemiluminesan bileşikler kullanılır
Kemiluminesan’da otoanalizör benzeri cihazlar kullanılır
Kemiluminesan bileşiklerin çoğu ışık yerine kimyasal enerji gerektirir

## Slide 19: ELISA: Kritik Basamaklar
Yıkama
Pipetleme
İnkübasyon
Reaksiyon çemberinin uygun şekilde kapatılması
Kalibrasyon
Reajentlerin sulandırılması
Doğru dilüsyonda çalışma
Örnek ve reajent kalitesi
Ortam ve reaksiyon ısısı

## Slide 20: ELISA: Hatalı Pozitiflik Sebepleri
Yüksek ve serbest Hemoglobin
Fibrin artıkları
Düşük örnek kalitesi
Çapraz reaksiyon-kontaminasyon
Çalışanın hataları
Diğer IgG’ler
Örneklemede veya dilüsyonda hata
Metal kontaminasyonu
Hatalı renklenme

## Slide 21: ELISA: Hatalı Negatiflik Sebepleri
Dilüe örnekler
Örnekleme veya dilüsyonunda hata
Yıkama hatası
Reajentlerin hatalı hazırlanması
Reajentlerin eklenmesindeki hatalar

## Slide 22: ELISA: Bağışçıdan Alınan Örnekler
Bağış sırasında alınmalıdır
Direkt veya torbadan alınabilir
Tüp bilgileri doğru olmalıdır
Bilgiler test öncesi, işlemi ve sonrasında takip edilebilmelidir
Ticari kitin isteğine uyulmalıdır
  Serum veya plazma ile çalışabilme
  Hacim
  Hemoliz, lipemi, ikter, fibrin artıkları
  Hemen çalışılmayacaklar uygun ortamlarda saklanmalıdır

## Slide 23: ELISA: REAJENTLER
Önerilen saklama koşulları sağlanmalı
Çalışma öncesinde gözle kontrol edilmeli
Son kullanma tarihi kontrol edilmeli
Uygun dilüent, uygun hacim kullanılmalı
Farklı lotlar birleştirilmemeli
Çalışma öncesi oda ısısına getirilmeli
Çalışmada prospektüse uyum sağlanmalı
Prospektüse göre kalite kontrol yapılmalı

## Slide 24: ELISA: GENEL KURALLAR
Üretici talimatına göre çalışılmalı
Çalışma bitince genel değerlendirme (validasyon)
Kabul kriterlerini karşılamayan çalışmalar onaylanmamalı
Tekrarlayan reaktivite araştırılmalı
Reaktif ünitelerde biyoemniyet kurallarına uyulmalı
Doğrulama testleri yapılmalı/yaptırılmalı
Pozitif sonuçlar bildirilmeli

## Slide 25: RADIOIMMUNASSAY
Yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir
Raf ömrü kısadır
Otomatik sistemlerdir
Çalışma güvenliği (radyoaktivite) sağlanmalıdır
Atıkların kontrollü yok edilmesi önemli sorunlardır
125I genellikle işaretlemede kullanılır
35S, 14C, 3H diğer sık kullanılan izotoplardır

## Slide 26: LUMINESCENCE TESTLER
Bioluminescent sistem, ateş böceği luminescence, enzim luciferase, luciferin, magnezyum iyonları, ATP ve moleküler oksijene ihtiyaç gösterir
Raf ömrü 2 yıldır
Ucuzdur

## Slide 27: TARAMA TESTLERİ
İnternal ve eksternal kalite kontrollerle denetim
Her test için negatif ve pozitif kontrol
Cut-off hesaplamaları için dış kontroller
HIV ve HCV’de düşük pozitif internal kontrol
Tekrarlayan reaktivite
Doğrulama prosedürüne uyum

## Slide 28: Doğrulama Testleri
RIBA (Recombinant immunoblot assay)
Western Blot
Hibridizasyon
PCR / NAT

## Slide 29: Surrogate Testler
ALT yüksekliği
Anti-HBc pozitifliği
Serum neopterin düzeyi

## Slide 30
%25
%20
%15
%10
%5
0
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
HBsAg taraması
AIDS risk grubunu reddetme
Anti-HIV testi
ALT-Anti-HBc tarama
Anti-HCV testi
Gelişmiş Anti-HCV testi

## Slide 31: Türkiye Verileri
ÇÜTF Kan Merkezi (450 kan donörü)
HBsAg pozitif 18 (%4), Anti-HCV pozitif 2 (%0,4)
Anti-HBc pozitif 174 donör (%38,7)
ALT yüksek 12 donör (%2,7)
Red edilmesi gereken donör 184 (%40,9)
KMTD, 2000

## Slide 32: KAYIT VE RAPORLAMA
Tarama testi sonuçları
  Negatif
  Pozitif
  Tekrarlayan reaktif
Doğrulama testi sonuçları
  Negatif
  Pozitif
  Doğrulanmış pozitif

## Slide 33: HEPATİT B VİRUSU
Tarama
  EIA; III Kuşak testler
Duyarlılık sınırı
  0.06-1.5 ng/ml
Reaktif testler çift kuyucukta tekrarlanmalı
Doğrulama yöntemi
  Spesifik nötralizasyon (ELISA)

## Slide 34
Dünyada 450 milyon, ülkemizde 3 milyon civarında taşıyıcı olduğu tahmin edilmektedir
Tarama testinin uygulanmasından önce PTH’lerin % 60’ından HBV sorumlu iken artık % 10’lara düşmüştür.
Tüm nedenler içinde HBsAg bulaş oranı % 0.3-1.7’dir
HEPATİT B VİRUSU

## Slide 35
3. Kuşak HBsAg kitleri ile duyarlılık sınırı 0.06-1.5 ng / ml arasıdır. Yalancı pozitiflik oranı %0.2 civarındadır
Gerçek pozitifliği saptayabilmek için testin çift kuyucukta tekrarlanması ve yine pozitif bulunduğunda doğrulama testi için referans merkeze gönderilmesi gerekir
Tekrarlayan reaktif bağışçıların çoğu ilk kez kan verenlerdir
HEPATİT B VİRUSU

## Slide 36
KMTD’nin yaptığı çok merkezli bir çalışmada HBsAg testinde tekrarlayan reaktivite oranı % 49.6 bulunmuştur
Doğrulama testinde RF pozitifliği hatalı sonuçlara sebep olur
HEPATİT B VİRUSU

## Slide 37: HEPATİT C VİRUSU
Tarama
  EIA; III Kuşak testler (kor, NS3, NS4, NS5 antijenleri vardır) kullanılmalıdır
  Anti HCV IgM testlerinin değeri yoktur
  PCR ile ilk 3-10 günde pozitiflik elde edilir
Reaktif testler çift kuyucukta tekrarlanmalıdır
Doğrulama yöntemleri:
  RIBA
  PCR ile HCV-RNA

## Slide 38
1989 yılında tanımlanmış bir RNA virusudur
NANBH PTH, %80-90 akut dönemde herhangi bir klinik bulgu vermeyen subklinik bir tablodur
Üçüncü jenerasyon anti-HCV kitinde kor, NS3, NS4 ve NS5 bölgelerine ait antijenler vardır
PCR ile 3-10 günde enfeksiyon tanısı konulabilir, ancak tarama testi değildir
HEPATİT C VİRUSU

## Slide 39
Ülkemizde sağlıklı kişilerde HCV prevalansı % 0.3-1.9 arasında değişir
KMTD’nin yaptığı bir çalışmada kan bağışçılarında Anti-HCV seroprevalansı % 0.5 bulunmuştur
Immunsupresif hastalarda antikor yanıtı hiç ortaya çıkmayabilir
HEPATİT C VİRUSU

## Slide 40
Asemptomatik bağışçılardaki erken HCV enfeksiyonu önemlidir
HCV pencere dönemi 12 haftadır ve 6 aya kadar uzayabilir
Anti-HCV antikor reaktivitesi doğrulama testinin yalnız tek bir antijenine karşı tespit edilmiş ise belirsiz (indeterminate) olarak değerlendirilir
HEPATİT C VİRUSU

## Slide 41: HEPATİT D VİRUSU
Defektif bir RNA virusudur
Serumda HBsAg taranması HDV riskini azaltır ancak sıfıra düşürmez
HDV kan ve kan komponentlerinin yanısıra koagülasyon faktör konsantreleri ile de bulaşır

## Slide 42: HIV
Tarama
  EIA; III Kuşak testler kullanılmalıdır
  Ortalama 6-8 hafta sonra pozitiflik gözlenir
  HIV-I, HIV-II birlikte taranmalıdır
  III. Kuşak testlerde hem IgM, hem de IgG antikorları saptanır (3 haftada pozitiflik)
Reaktif testler çift kuyucukta tekrarlanmalıdır
Doğrulama yöntemleri
  Yeni örnekte tarama testi tekrarlanmalıdır
  Western blot
  HIV-RIBA
  HIV Ag testi
  PCR

## Slide 43
Dünyadaki AIDS olgularının yaklaşık %2.7’sinin transfüzyonla bulaştığı gösterilmiştir
Multipl transfüzyon yapılanlar daha büyük risk altındadırlar
Bulaşmadan ortalama 12 hafta sonra anti-HIV pozifleşir

## Slide 44
İlk olarak 1977’de transfüzyona bağlı HIV enfeksiyonu tanımlanmıştır
Ülkemizde 1987’de kan bankalarında Anti-HIV taraması zorunlu kılınmıştır
Kızılay kan bağışçılarında Anti-HIV seropozitifliği % 0.25, KMTD’nin yaptığı araştırmada % 0.2 bulunmuştur

## Slide 45
KMTD’nin yaptığı çok merkezli bir çalışmada Anti-HIV 1/2 testinde doğrulanan reaktif bağışçı oranı %3.5 olarak bulunmuştur
CDC verilerine göre AIDS’li olguların %3.4’ünde virusun kan ve kan ürünleri ile bulaştığı gösterilmiştir

## Slide 46: NAT Nükleik Asit Amplifikasyon Testi
PCR: Polymerase Chain Reaction
LCR: Ligase Chain Reaction
NASBA: Nucleic Acid Sequence-Based Amplification
TMA: Transcription Mediated Amplification

## Slide 47: NAT
Tarama
  Antikor negatif olgular için geliştirilmiştir
  PCR (Polimerase Chain Reaction)
    Az sayıda mikroorganizma nükleik materyali çoğaltılarak ölçülebilecek düzeylere getirilir
HIV RNA
  Antijenden 6, antikordan 10-12 gün önce tanımlanabilir
HCV-RNA
  Antikordan 40 gün önce saptanabilir
HBV-DNA
  HBsAg’den 25 gün önce saptanabilir

## Slide 48: NAT
Pahalıdır, standardizasyonu güçtür
Havuzlar (minipool) oluşturularak çalışılır
Avrupa’da HCV-RNA 1999’da plazma fraksinasyon tesislerinde zorunlu test olmuştur
Bugün birçok ülkede HIV ve HCV için taramalarda minipool yöntemi ile NAT kullanılmaktadır

## Slide 49: Neden NAT?
SIFIR riske en yakın kan ürünü elde edilebilmesi
Anti-HBc taramaları ve hatta viral inaktivasyon yöntemlerinin yerine geçebilmesi
Yalancı negatif veya pozitif oranı azlığı

## Slide 50: ABD’nde Tahmini Enfeksiyöz Kan Ürünü Miktarı
Serolojik Test NAT(+) FARK (x3)
HCV 116 Ünite 32 Ünite 84 Ünite (252)
HIV 18 Ünite 12 Ünite 6 Ünite (18)

## Slide 51: Tarama testleri negatif kanlarla virus bulaşma olasılıkları (NAT pozitif)
HCV 1:103 000 1:370 000
%72
HIV 1:493 000 1:1 000 000
%50
HBV 1:63 000 1:110 000
%42

## Slide 52: Transfüzyonla Virus Bulaşma Riski
HIV ve HBV’de: %90 pencere dönemindeki kanlar
HCV’de: %75 pencere dönemindeki kanlar %25 immünolojik sessiz enfeksiyonlar
ve laboratuar hataları

## Slide 53: NAT’da Etkinlik
Prevalans yüksek
Pencere dönemi uzun
Kullanılan tarama testi antikor testi
Enfeksiyon seyri ciddi ise ARTAR

## Slide 54: HIV ve HCV’de Preserokonversiyon Pencere Dönemi
TT Antijen TT NAT
HIV 20-25 gün 16-17 gün 10-12 gün
HCV 70-82 gün - 11 gün

## Slide 55: Neden NAT Değil?-1
Otomasyon
Havuz büyüklüğü
Kısa miadlı ürünler
Kontaminasyon
Diğer viruslar
Maliyet

## Slide 56: Neden NAT Değil?-2
HAVUZ BÜYÜKLÜĞÜ
Tanımlar: Ana Havuz - Ara Havuz
Dilüsyon Faktörü
Yalancı pozitiflik (%1-4,5..... %33-50)
Atılsın mı?
Yalancı pozitif mi kabul edilsin?
SONUÇ: Her virus için ayrı havuz büyüklüğü

## Slide 57: Neden NAT Değil?-3
KISA MİADLI ÜRÜNLER
Yalancı Pozitiflik
KONTAMINASYON
Pozitif-Negatif Örnekler
Kapaklı Tüpler
Kalifiye Eleman
Cihaz Bakımı

## Slide 58: Neden NAT Değil?-4
DİĞER VİRUSLAR
HAV
Parvo virus B19
MALİYET
ABD’de tahmini ek maliyet:
96 milyon dolar / yıl

## Slide 59: NAT’da Değerlendirme
    Negatif Sonuç:
  Hedef sekansın olmadığı
  Enfektivitenin olmadığı ANLAMINA GELMEZ
  Zayıf Pozitif Sonuç:
  Enfektiviteyle ilişkili OLABİLİR
Kuvvetli Pozitif Sonuç:
  Kesin bulaştırıcılık ANLAMINA GELMEZ

## Slide 60: Yeni Bir Tarama Testi Gerekli Mi?
Hastalığın toplumdaki prevalansı
Anamnezin değeri
Bilinen yüksek riskli gruplar
Etkenin virülansı
Taşıyıcılık durumu
Epideminin durumu
Hastalığın şiddeti
Tedavi olanağı
Tarama testinin kalitesi
Doğrulama testinin varlığı
Maliyet faktörleri

## Slide 61: Hansen Modeli (Risk Faktörleri)
Hastalığın prevalansı 3
Dinamikleri 3
Şiddeti 3
Yaşam yılı/kalite etkisi 3
Risk azaltma beklentisi 3
Bilimsel sorunlar 3
Hastalık gelişme olasılığı 3
Bağışık alıcılar 2
Halk sağlığına etkisi 2
İkincil olgular olasılığı 2

## Slide 62: Hansen Modeli (Operasyonel Faktörler)
Ek kompleksite 3
Değiştirilmiş girişim 3
Kaynaklar üzerine etki 2
Donör etkisi 2
Kamuoyunun endişesi 2
Test tipinin yarattığı sorun 2
Yasal düzenlemenin gelişimi 2
Komuoyundaki imaj 1
Testin pozitif prediktif değeri 1
Testin ünite maliyetine etkisi 1

## Slide 63: Hansen Modeli (Değerlendirme)
Her bir faktörün söz konusu stratejiyi etkileme derecesine göre 1-5 şeklinde derecelendirilmiştir
Toplam olası risk sayısı 125’dir, Operasyonel toplam sayısı da 95 dir
75’in altındaki önemli tehdit değildir
75-100 arası daha ileri incelemelere ihtiyaç gösterir
100’ün üzeri ise tehdit önemlidir

## Slide 64: Ülkemizde Durum?
Anti-HBc pozitifliği
Bağışçı sorgulamanın önemi
TTV ve diğer enfeksiyonların taranmasındaki gereklilik

## Slide 65: TEST SEÇİM STRATEJİLERİ
Duyarlılık:
  ELISA sistemlerinde %100
  Hızlı testlerde %99
  Afrika serum örneklerinde ise %95 olmalıdır

## Slide 66: DSÖ HIV STRATEJİSİ
Strateji 1
  Kan ve doku bağışçısından alınan kan ve kan ürünleri, doku, organ,sperm ve ovumlar taranmalıdır
Strateji 2
  HIV enfeksiyonunun bir toplumda zaman içindeki durumunun belirlenmesi için prevalansın takip edilmesi gerekir
Strateji 3
  HIV enfeksiyonunun tanısı