## Slide 1: ÜRÜN STANDARDİZASYONU VE KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI

## Slide 2: KAN KOMPONENTLERİ
İnsan kanı ve plazmasından elde edilen biyolojik ürünlerdir
Kaynak materyalin biyolojik özelliğinden dolayı özel nitelikler taşır
Bu ürünlerin güvenliği ve etkinliği; kaynak materyalin kontrolünün yanısıra üretim, depolama, nakil ve kullanım süreçlerinin tüm basamaklarının kontrolüne bağlıdır

## Slide 3: AKREDİTASYON, GMP
Kan ile ilgili kuruluşların; kanın toplanması, kan komponentlerinin hazırlanması, üretilmesi ve dağıtılması faaliyetleri için ruhsat almaları ve periodik olarak denetlenmeleri gereklidir
Bu da GMP ve akreditasyonla mümkündür
Ürün için ruhsat ya da sertifika değil, sistemin kontrolüne ihtiyaç vardır

## Slide 4: KAN VE KAN KOMPONETLERİNİN KALİTE GARANTİSİ
İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI
(GOOD MANUFACTURING PRACTISE ,GMP)
AKREDİTASYON

## Slide 5: KAN KOMPONENTLERİNİN KONTROLÜNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR
Kan bağışçısının seçimi ve bilgilendirilmesi
Kan bağışçısının kendi kendisini kan bağışından elemesi
Kanın toplanması
Testler (İyi Laboratuvar Uygulamaları-Good Laboratory Practice-GLP)
Ürünün hazırlanması, etiketlemesi, serbestleştirilmesi, geri çağrılması
Depolama, tasnif etme, dağıtım
Bilgi yönetimi (dökümantasyon, izlenebilirlik, hemovigilance)

## Slide 6: KAN KOMPONENTLERİNİN ETKİNLİĞİ VE GÜVENLİĞİ
Etkinlik ve güvenlik = Kalite

## Slide 7: KALİTE
TANIM: Bir amacı yerine getirmek için uygunluk
Hizmetlerin ve ürünlerin belirlenmiş standartlarla uyumlu, tutarlı ve güvenilir performansı
AMAÇ: Güvenli transfüzyon
ÜRÜNLER; transfüzyon için kullanılan güvenli kan ve kan komponentleri

## Slide 8: GMP NEDİR?
GMP, ISO-9001 kurallarının hepsini içeren ve tıbbi ürünlere özgü ilave gereksinimlerin de karşılandığı daha özgün bir kalite yönetim sistemidir

## Slide 9: GMP’NİN MANTIĞI
Üretim politikanı, hedeflerini, kurallarını belirle
Yaptığın her şeyi yaz
Yazdığın her şeyi yap
Yaptıklarını kanıtla
Hataları düzelt ve kaliteyi artır

## Slide 10: GMP YAPILANMASI
GMP iki temel yapıdan oluşur:
KALİTE SİSTEMİ: Kaliteyi etkileyen her basamak bu sistem içerisinde yer alır
  organizasyon yapısı (idari ve fiziki)
  Yöntemler
  İşlemler, süreçler, kayıtlar
  Kaynaklar (İşlem araçları, sarflar, personel becerileri)
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ: Kalite sistemini sürekli kontrol eden, denetleyen, iyileştirmeler yapan yönetim sistemidir

## Slide 11: KAN BANKACILIĞINDA GMP’NİN TEMEL UNSURLARI-1
Kalite yönetimi
Personel ve organizasyon
Bina, donanım, ekipman ve materyaller
Dokümantasyon
Toplama, işleme, saklama ve dağıtım
Kalite kontrol ve yeterlilik testleri

## Slide 12: KAN BANKACILIĞINDA GMP’NİN TEMEL UNSURLARI-2
Tüm işlemlerin onaylanması ve yetkilendirilme
Şikayetler ve geri çağırma
Hataların araştırılması, ürünlerin kullanım sonrası klinik sonuçlarının takibi
Örneklerin saklanması, sorunlu, iade edilen ürünlerin imha edilmesi
İç ve dış denetim

## Slide 13: KALİTE YÖNETİMİ
Kalite, üretimin her basamağında personelin sorumluluğudur
Bu amaçla önce kalite el kitabı hazırlanmalı ve tüm personel bu konuda eğitilmelidir
Üretim tesisi veya kan bankası için idari akış ve iş akış şemaları oluşturulmalıdır
Kalite güvence birimi kurulmalıdır

## Slide 14: PERSONEL ORGANİZASYONU-1
PERSONEL
Yeteri sayıda kalifiye personel bulunmalıdır
Personelin ayrı ayrı ve açıkça görev tanımları yapılmalıdır
Hiyerarşik görev şemaları çıkartılmalıdır
Anahtar personel belirlenmelidir
    Kalite güvence müdürü (örn.)

## Slide 15: PERSONEL ORGANİZASYONU-2
EĞİTİM
Personel sürekli eğitime tabi tutulmalıdır
Genel mikrobiyoloji ve biyogüvenlik eğitimi her personele verilmelidir
Biyogüvenlik talimatları her bir departmanda görülecek bölgelerde asılı olmalı ve personelin bu kurallara kesinlikle uymaları sağlanmalıdır

## Slide 16: PERSONEL ORGANİZASYONU-3
EĞİTİM
Her personel yapacağı işle ilgili ayrı GMP eğitimine alınmalıdır
Personelin aldığı eğitimi verdiği hizmete yansıtabilme düzeyi ölçülebilir yöntemlerle tespit edilebilmeli, kayıtları tutulmalıdır

## Slide 17: BİNA, EKİPMAN VE MATERYALLER-1
Bina ve ekipman hedeflenen amaçlara uygun olarak dizayn edilmelidir
Planlamada bina, hataları en aza indirecek, üretimi, kalite kontrolü kolaylaştıracak şekilde planlanmalıdır
Planlama sonrası inşaat aşamasında kullanılacak malzemenin özellikleri, temiz havalandırma sistemi, önceden belirlenmelidir
Sistemin elektrik, su için yedek sistemleri belirlenmelidir
Güvenlik sistemleri kurulmalıdır

## Slide 18: BİNA, EKİPMAN VE MATERYALLER-2
Bina yapılanması
Kan bağışçısı odaları
  Kan bağışçısı kabul ve kayıt odası
  Kan bağışçısı seçim ve muayene odası
Kan alma ve aferez odaları
  Kan alma odası
  Aferez odası
  Reaksiyon izleme odası
  İkram ve donasyon sonrası izleme alanı

## Slide 19: BİNA, EKİPMAN VE MATERYALLER-3
Kan işleme laboratuvarı
Kan - kan ürünleri ve materyal- ekipman depoları
  Alınan kan ve kan ürünleri bekleme deposu
  Geçici karantina deposu
  Dağıtıma hazır ürün depoları
  Kalıcı karantina deposu
  Diğer depolar

## Slide 20: BİNA, EKİPMAN VE MATERYALLER-4
Laboratuarlar
  İmmünohematoloji
  Mikrobiyolojik testler ve doğrulama lab
  Kalite kontrol lab
  Mikrobiyolojik kalite kontrol lab
Paketleme, etiketleme ve dağıtım odası
Atık odası

## Slide 21: BİNA, EKİPMAN VE MATERYALLER-5
Yardımcı alanlar
  Eğitim odası
  Bilgi işlem ve Arşiv
  Yönetim odaları
  Personel odaları,
  Soyunma odaları
  Banyo ve tuvaletler
  Kantin

## Slide 22: BİNA, EKİPMAN VE MATERYALLER-6
EKİPMAN
Kan komponentlerinin üretiminde kullanılacak her türlü ekipman amaçlar için uygun ve CE belgeli olmalıdır
Ekipman efektif temizliğe ve kalibrasyona izin verir yapıda olmalıdır
Tüm ekipmanın temizliği, kalibrasyonu SOP’lerde tanımlandığı şekilde düzenli olarak yapılmalı, kaydedilmeli ve saklanmalıdır

## Slide 23: BİNA, EKİPMAN VE MATERYALLER-7
MATERYALLER-REAKTİFLER
Satın alınacak tüm üretim reaktifleri özelliklerinin tanımlandığı detaylı raporlar yazılmalıdır
Her bir ürün ve her bir lot numarası için satıcıdan kullanım amacına yönelik uygunluk sertifikasyonları istenmelidir
Bu materyallerin son kullanım tarihleri envanterlere işlenmeli ve sürekli takip edilmelidir
Bozulan ürünlerin bilgisi ayrıca üretici firmaya da iletilmelidir

## Slide 24: DOKÜMANTASYON-1
Dökümantasyon sözlü iletişimden doğacak hataları önlediği gibi sistemin kontrolünü de mümkün kılmaktadır. Dokümantasyon en az aşağıdaki konuları içermek zorundadır:
Kalite el kitabı
Kullanılacak ekipman, materyal, kan komponentleri ve reaktiflerin özelliklerinin tanımlandığı teknik şartnameler
SOP’ler
Diğer prosedürler (Temizlik, bakım, kalibrasyon vb)

## Slide 25: DOKÜMANTASYON-2
Operasyon performans kayıtları (bağışçı seçim notları, kalite kontrol metotları)
Bilgisayar yazılım ve donanım tanımlamaları
Protokoller (Denetleme, şikayetlerin takibi)
Personel eğitim ve yeterlilik kayıtları
Nadir kullanılan komponent ve materyallerle ilgili protokoller
Kulanıcılar için her bir değişiklikten sonra veya yılda en az bir kez yayınlanan komponent-test bilgi el kitapçıkları

## Slide 26: TOPLAMA, İŞLEME, SAKLAMA VE DAĞITIM-1
Kan Bağışçısının Seçimi
Kan komponentlerinin final kalitesi pek çok faktöre bağlıdır; kalite kan bağışçılarının seçimiyle başlar. Ulusal düzenlemelere uygun dikkatli bir seçim yapılmalıdır. Sürekli ve gönüllü bağışı özendirici programlar uygulanmalıdır
Kanın Toplanması
Toplama prosedürü SOP’lere uygun yapılmalı ve denetlenebilmelidir

## Slide 27: TOPLAMA, İŞLEME, SAKLAMA VE DAĞITIM-2
Komponent Hazırlanması
Kan komponentlerinin açık ve detaylı yazılmış talimatlara uygun olarak, eğer mümkünse kapalı bir sistemde işlenmesi gereklidir
Açık bir sistem gerektiren işlemlerde mikrobiyal kontaminasyon riski nedeniyle işlem özel bir alanda gerçekleştirilmek zorundadır
Yeni üretim metotları devreye sokulduğunda ve her değiştirildiğinde onaylanmalıdır

## Slide 28: TOPLAMA, İŞLEME, SAKLAMA VE DAĞITIM-3
Depolama, Dağıtım ve Taşıma
Dağıtıma henüz sunulmamış, son komponentler karantinada bekletilmelidir. Ancak tüm kalite kontrolü ve laboratuvar testleri tamamlandıktan sonra ve sonuçlar önceden belirlenmiş standartlara uygun ise dağıtıma başlanmalıdır

## Slide 29: KALİTE KONTROL VE YETERLİLİK TESTLERİ-1
Genel olarak kalite kontrol, materyallerin ve üretim süreçlerinin tanımlanan özelliklerle örtüştüğünü garanti eden, doğrulayan test basamaklarını bünyesinde bulunduran aktiviteler topluluğudur
Kalite kontrol testleri
  İç (internal) kalite kontrol testleri
  Dış (eksternal) kalite kontrol testleri
olmak üzere iki ayrı tiptir

## Slide 30: KALİTE KONTROL VE YETERLİLİK TESTLERİ-2
Personel yeterlilik testleri, personelin istenilen görevleri yerine getirmekte gösterdiği yeterliliğin ölçülmesini amaçlar
Tüm kalite kontrol ve yeterlilik testleri tanımlanmalı ve kayıtları saklanmalıdır

## Slide 31: ONAYLAMA
Onaylama gerektiren durumlar
  İşlemlerin ve üretim basamaklarının her biri:
  Örneğin: eritrosit süspansiyonu elde etmek için SOP’lerde tanımlanan metot denenerek sonuçları rapor edilmeli etkinliği onaylanmalıdır
  Analizler, kalite kontrol metotları
  Ekipman
Onay raporları mutlaka kayıt altına alınmalı ve saklanmalıdır

## Slide 32: ŞİKAYETLER VE KANIN GERİ TOPLANMASI
Hatalı kan komponentlerinin dağıtıldığı konusunda tüm şikayet ve diğer bilgiler dikkatlice araştırılmalıdır
Hatalı veya hatalı olabileceğinden şüphe edilen kan ürünlerini geri toplama için yazılı prosedürlerin olması gereklidir
Dağıtılmış kan komponentleriyle ilgili olan tüm
şikayetler mümkün olduğunca çabuk değerlendirilmeli ve soruşturmalar yapılmalıdır

## Slide 33: ÜRÜNLERİN KULLANIM SONRASI KLİNİK SONUÇLARININ TAKİBİ-1
Sistemdeki problemleri belirlemek amacıyla her basamakta hata ve kazalar araştırılmalı ve dokümante edilmelidir
Üretilen kan ürünlerinin kullanım sonrası klinik sonuçları mutlaka takip edilmelidir. Önemli yan etkilere, hastalıklara neden olabilecek, belirlenmiş veya potansiyel risk taşıyan olayları soruşturmaya ve rapor etmeye öncelik tanınmalıdır
.

## Slide 34: ÜRÜNLERİN KULLANIM SONRASI KLİNİK SONUÇLARININ TAKİBİ-2
Gerçekleşen olayların yanı sıra, son anda önüne geçilen hata ve kazalar da ilgili kalite sisteminin bir parçası olarak incelenmeli ve rapor edilmelidir
Tüm bunları önleyici ve düzeltici faaliyetler de dokümante edilmelidir. Bu rapor ve yaşanmış olaylar personel eğitiminde kullanılmalıdır

## Slide 35: ÖRNEKLERİN SAKLANMASI, SORUNLU, İADE EDİLEN ÜRÜNLERİN İMHA EDİLMESİ
Mümkün olduğunca bağışı yapılan her ürün ileride gereksinimi ortaya çıkabilecek retrospektif testlerin yapılabilmesi amacıyla ulusal otoritelerin belirlediği süreler boyunca saklanmalıdır
Kabul edilmeyen kan ve kan ürünleri ile artan materyallerin ortadan kaldırılması SOP’lerde tanımlanmalıdır

## Slide 36: İÇ (İNTERNAL) VE DIŞ (EKSTERNAL) DENETİM
İç denetlemeler, tüm prosedürlerin ve ilgili konuların kalite kontrolüdür. Otoriteye sahip kişiler tarafından iyi kurulmuş bir programa göre yürütülmelidir
Dış denetlemeler aynı zamanda resmi olarak kabul görmüş otoriteler tarafından uygulanmalıdır